## Slide 1: 개발환경
아나콘다 (Anaconda)
Python, R(통계)
numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, tensorflow, opencv…

## Slide 2: 흑백 데이터셋을 이용한 불량검출

## Slide 3: 사용한 데이터셋
출처 : https://github.com/Charmve/Surface-Defect-Detection/tree/master
정상 PCB
불량 PCB
1500개
1500개

## Slide 4: 사용한 데이터셋
정상 PCB와 불량 PCB와의 차이를 시각화
절대값차 연산
threshold

## Slide 5: 데이터 전처리
Data Slicing
xmin ymin xmax ymax class_id
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
640 X 640

## Slide 6: 학습시킨 PCB 결함 종류
Open(회로 개방) : 특정 지점에서 회로가 끊어져 전류가 흐르지 않는 것
Short(회로 단락) : 두 개 이상의 회로 경로 간에 의도하지 않은 연결이 발생하는 것
Copper(구리 결함) : 불필요한 구리가 남아있는 경우
Mousebit(마우스 바이트) : 구리 패턴의 일부가 불완전하게 제거되어
패턴이 불완전하게 남아 있는 경우
Pin-hole(핀 홀) : 금속층에 미세한 구멍이 생기는 것
Spur(스퍼) : PCB에서 구리 패턴이 의도하지 않은 방향으로 돌출되거나 불필요하게 확장되는 것

## Slide 7: 학습시킨 PCB 결함 종류
Open(회로 개방) : 특정 지점에서 회로가 끊어져 전류가 흐르지 않는 것

## Slide 8: 학습시킨 PCB 결함 종류
Short(회로 단락) : 두 개 이상의 회로 경로 간에 의도하지 않은 연결이 발생하는 것

## Slide 9: 학습시킨 PCB 결함 종류
Copper(구리 결함) : 불필요한 구리가 남아있는 경우

## Slide 10: 학습시킨 PCB 결함 종류
Mousebit(마우스 바이트) : 구리 패턴의 일부가 불완전하게 제거되어
패턴이 불완전하게 남아 있는 경우

## Slide 11: 학습시킨 PCB 결함 종류
Pin-hole(핀 홀) : 금속층에 미세한 구멍이 생기는 것

## Slide 12: 학습시킨 PCB 결함 종류
Spur(스퍼) : PCB에서 구리 패턴이 의도하지 않은 방향으로 돌출되거나 불필요하게 확장되는 것

## Slide 13: 데이터 증강
상하, 좌우 대칭
90회전
크기 조절
Data Augmentation

## Slide 14: 모델 학습(model fitting)
VGG16은 ImageNet 데이터셋에서 학습된
가중치를 제공하며, 이는 다양한 컴퓨터 비전 작업에서 전이 학습(Transfer Learning)을 통해 유용하게 사용할 수 있습니다. 전이 학습을 통해 VGG16은 다른 데이터셋에서도 좋은 성능을 보입니다.
기대 효과 : 학습 효율성 향상, 모델 성능 향상, 모델 일반화, 자원 절약
이미지 출처 : https://neurohive.io/en/popular-networks/vgg16/
전이 학습(VGG16)
Visual Geometry Group 16
Geometry : 기하학

## Slide 15: 모델 학습(model fitting)
불량 PCB image 1500개
Defect(결함) : 10013
Data Slicing
Train : 8012
Val : 2001
데이터
증강
모델 학습
Resize :
224 * 224

## Slide 16: Model History(VGG16)
학습 횟수에 따른 accuracy(예측), loss(손실)
Max_val_accuracy : 0.9940
Min_val_loss : 0.0359

## Slide 17: 혼동 행렬 (Confusion matrix)
지도학습으로 훈련된
모델의 성능을 시각화
382 + 291 + 389 + 318 + 293 + 298
= 1971
1971 / 2001 = 0.9850074962518741
Accuracy :

## Slide 18: 모델 테스트
Opencv를 활용한 모델 테스트
drag and drop을 통해 영역을 지정
지정한 영역에 대한 결함 예측 후 시각화
관심 영역(Region of Interest, ROI)

## Slide 19: 실물 데이터셋을 이용한 불량검출

## Slide 20: 사용한 데이터셋
출처 : https://github.com/Ixiaohuihuihui/Tiny-Defect-Detection-for-PCB?tab=readme-ov-file
12개의 정상 PCB와 총 1386개의 합성된 불량 PCB
정상 PCB : 12개
불량 PCB : 693개
불량 PCB(회전) : 693개

## Slide 21: 사용한 모델
Yolov5 : 객체 감지에 유용한 딥러닝 모델
Yolov5 모델을 학습시키기 위해
이미지 크기를 640 X 640으로
크기를 조정하고 결함인 좌표를 Standardization(표준화)하고
weight(가로), height(세로) 길이
또한 표준화를 진행 후
Class_id(결함 종류)를 정수 형태로 제공해 주어야 한다.

## Slide 22: 데이터 전처리
Image resize
3034 X 1586
640 X 640

## Slide 23: 데이터 전처리
XML(Extensible Markup Language)은 데이터의 구조를 정의하고 데이터를 저장하거나 전송할 때 사용하는 마크업 언어입니다. XML은 데이터의 계층적 구조를 표현하는 데 유용하며, 다양한 애플리케이션과 시스템 간에 데이터를 교환하는 데 널리 사용됩니다.
x y w h
표준화(Standardization)

## Slide 24: 학습 시킨 PCB 결함 종류
Missing hole (3) : 미세한 구멍
Mouse bite (1) : 구리 패턴이 불완전하게 제거
Open circuit (2) : 회로 개방
Short (5) : 회로 간의 의도치 않은 연결
Spur (4) : 구리 돌출
Spurious copper (0) : 불필요한 잔여 구리 생성

## Slide 25: 모델 학습
python ./train.py
--img-size 640
--batch-size 16
--epochs 100
--data ./data/data.yaml
--cfg ./models/yolov5s.yaml
--weights ./yolov5s.pt
--name my_experiment
--save-period 1
--project ./runs/
입력 이미지 크기 지정
한 번의 학습에 사용하는 배치 크기 지정
몇 번 반복하여 학습할지 지정
데이터셋의 구성을 정의하는 YAML 파일의 경로를 지정
YOLOv5 모델의 구성 파일 경로를 지정
사전 학습된 모델의 가중치 파일 경로를 지정
학습 실험의 이름을 지정
모델 저장 주기를 지정
결과를 저장할 상위 디렉토리를 지정
data.yaml
train: ../PCB_DATASET/PCB_split/train
val: ../PCB_DATASET/PCB_split/val
nc: 6
names: ['spurious_copper', 'mouse_bite', 'open_circuit', 'missing_hole', 'spur', 'short']
Notes: YAML은 "YAML Ain't Markup Language"의 약자로, 데이터 직렬화 형식입니다. YAML은 주로 구성 파일, 데이터 교환, 설정 파일 등에 사용됩니다. YAML은 사람 읽기 쉽고 작성하기 간편하다는 장점이 있습니다.

## Slide 26: 결과
weight(가중치)

## Slide 27: 결과

## Slide 28: 혼동 행렬 (Confusion matrix)
0.97
0.91
0.93
1.00
0.90
0.99
이미지 출처 :
https://blog.skby.net/%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5-%ED%8F%89%EA%B0%80-%EB%AA%A8%EB%8D%B8/
더 정확한 모델 평가를 위해 정밀도,
민감도(재현율)을 평가
예시 : 오른손잡이, 왼손잡이
흑백 데이터셋에서는 accuracy로 평가

## Slide 29: Precision(정밀도) Curve
Confidence : 신뢰, 확신
Precision은 모델이 얼마나 정확하게 양성을 예측하는지를 나타냅니다.
Positive 정답률이라고도 불린다.
임계값 (Threshold)
90 | 30
10 | 70
P | N
P
N
90 / 100 = 0.9

## Slide 30: Recall(재현율) Curve
Recall은 모델이 양성 샘플을 얼마나 잘 포착하는지를 나타냅니다.
Confidence : 신뢰, 확신
임계값 (Threshold)
90 | 30
10 | 70
P | N
P
N
90 / 120 = 0.75
Sensitivity (민감도), True Positive Rate(TPR) 라고도 부른다.

## Slide 31: Precision(정밀도)와 Recall(재현율)의 관계
200명의 사람, 100명은 정상, 100명은 암환자
100 | 0
100 | 0
P | N
P
N
암환자일 확률이 10%이상인 사람이 200명
Precision : 50%
75 | 25
25 | 75
P | N
P
N
1 | 99
0 | 100
P | N
P
N
암환자일 확률이 50%이상인 사람이 100명
암환자일 확률이 100%
인 사람이 1명
Precision : 75%
Precision : 100%

## Slide 32: Precision(정밀도)와 Recall(재현율)의 관계
200명의 사람, 100명은 정상, 100명은 암환자
200명의 사람, 100명은 정상, 100명은 암환자
100 | 0
100 | 0
P | N
P
N
암환자일 확률이 10%이상인 사람이 200명
Recall : 100%
75 | 25
25 | 75
P | N
P
N
1 | 99
0 | 100
P | N
P
N
암환자일 확률이 50%이상인 사람이 100명
암환자일 확률이 100%
인 사람이 1명
Recall : 75%
Recall : 1%

## Slide 33: Precision(정밀도)와 Recall(재현율)의 관계
임계점이 높을 수록
Precision 증가
임계점이 높을 수록
Recall 감소

## Slide 34: F1-score
F-스코어는 Precision과 Recall의 조화 평균을 계산하여 두 지표 간의 균형을 평가하는 데 사용됩니다.
90 | 30
10 | 70
P | N
P
N
2 * 0.75 * 0.9
0.75 + 0.9
0.8181…
Confidence : 신뢰, 확신
임계값 (Threshold)

## Slide 35: PR Curve
PR AUC는 0에서 1까지의 범위를 가지며, 1에 가까울수록 성능이 좋음을 나타냅니다.
PR AUC 값이 클수록 모델이 양성을 잘 식별하고 있다는 것을 의미합니다.
Notes: AUC(Area Under the Curve)
PR AUC는 PR 곡선 아래의 면적을 나타내며, 모델의 전반적인 성능을 나타내는 지표입니다. PR AUC 값은 0과 1 사이의 값을 가지며, 값이 클수록 모델의 성능이 뛰어난 것으로 평가됩니다.
- PR curve AUC를 사용하는 경우
데이터가 불균형 할때
양성 클래스를 탐지하는 중요도가 음성 클래스를 탐지하는 중요도보다 높을때 (ex. 암 환자 진단)
- ROC curve AUC를 사용하는 경우
데이터가 균형일때
양성 클래스 탐지와 음성 클래스 탐지의 중요도가 비슷할 때 (ex. 개와 고양이 분류)

## Slide 36: 모델 테스트
x y w h
softmax
class_id
Notes: 회전시킨 이미지를 사용

## Slide 37: 발견한 문제점 및 아쉬운 점
좋은 데이터 필요
결함 검출을 위한 더 다양한 데이터 전처리 필요
모델의 정확도가 97~98%를 넘지 않는 결함 존재
더 효율적인 알고리즘 및 향상된 모델 사용 필요
데이터 증강 후 학습 필요

## Slide 38: 향후 계획
데이터 수집
결함 검출을 위한 데이터 전처리
분류할 결함의 종류 추가
더 효율적인 알고리즘 및 향상된 모델 사용(Yolov8)
Aws 서버 사용 및 linux 환경에서 실행

## Slide 39: 향후 계획
데이터 수집 및 분류할 결함의 종류 추가
수집한 데이터셋에서 아쉬운 점이 있다.

## Slide 40: 향후 계획
데이터 수집 및 분류할 결함의 종류 추가

## Slide 41: 향후 계획(데이터 전처리)
히스토그램 분석
이미지의 히스토그램을 평활화하여 이미지의 대비를 향상시키는 데 사용
equalizeHist
히스토그램 평활화의 변형된 방법으로, 이미지의 대비를 개선하는 데 사용
CLAHE

## Slide 42: 향후 계획(데이터 전처리)
Hsv_color_mask
색상(Hue)
채도(Saturation)
명도(Value)

## Slide 43: 향후 계획(데이터 전처리)
Histogram backprojection (히스토그램 역투영)
찾고자 하는 객체의 컬러 히스토그램을 미리 구하고 (HSV 색상)
주어진 입력 영상에서 해당 히스토그램에 부합하는 영역을 찾아내는 방식

## Slide 44: 향후 계획(데이터 전처리)
Histogram backprojection (히스토그램 역투영)
찾고자 하는 객체의 컬러 히스토그램을 미리 구하고 (HSV 색상)
주어진 입력 영상에서 해당 히스토그램에 부합하는 영역을 찾아내는 방식

## Slide 45: 향후 계획(데이터 전처리)
Labeling

## Slide 46: 향후 계획(데이터 전처리)
Absdiff(절대값 차 연산)

## Slide 47: 향후 계획(데이터 전처리)
Sobel Edge Detection
이미지에서 가장자리를 감지하는 데 사용되는 알고리즘

## Slide 48: 향후 계획(데이터 전처리)
Canny Edge Detection
이미지에서 가장자리를 감지하는 데 사용되는 알고리즘

## Slide 49: 향후 계획(데이터 전처리)
회전 및 크기 변환(데이터 증강)
45, 90회전
scale 0.5배, 2배

## Slide 50: 향후 계획(데이터 전처리)
Template_matching

## Slide 51: 향후 계획(Yolov8)
사용 예시
자율 주행차: 도로에서 차량, 보행자, 도로 표지판 등을 실시간으로 탐지하여 자율 주행을 지원합니다.
비디오 감시 시스템: CCTV 영상을 분석하여 사람이나 차량을 감지하고 경고를 생성합니다.
의료 영상 분석: 의료 이미지에서 병변이나 다른 구조를 탐지하여 진단을 돕습니다.

## Slide 52: 향후 계획(서버)
Aws 서버를
Xshell에서 연결
Notes: SSH 키는 Secure Shell (SSH) 프로토콜을 사용하여 안전하게 원격 서버에 접속하기 위해 사용하는 인증 방법입니다.
SSH 키는 공개키 암호화 방식을 기반으로 하며, 비밀번호보다 더 안전하고 효율적인 인증 방법으로 널리 사용됩니다.
SSH 키는 두 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다: **공개키 (Public Key)**와 개인키 (Private Key).

## Slide 53: 감사합니다